OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 06.03.01

ŒCINANIE  I  UZUPE£NIANIE  POBOCZY

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

NAJWA¯NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| OST | - ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - szczegó³owa specyfikacja techniczna |

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych ze œcinaniem i uzupe³nianiem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi¹zuj¹c¹ podstawê opracowania szczegó³owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca siê wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robót objêtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych ze œcinaniem zawy¿onych poboczy i uzupe³nianiem zani¿onych poboczy.

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czêœæ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania siê pojazdów, umieszczenia urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s³u¿¹ca jednoczeœnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odk³ad - miejsce sk³adowania gruntu pozyskanego w czasie œcinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupe³nienia poboczy po³o¿one poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Rodzaje materia³ów stosowanych do uzupe³nienia poboczy podano w OST                 D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do œcinania i uzupe³niania poboczy

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót okreœlonych w niniejszej OST powinien wykazaæ siê mo¿liwoœci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:

zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,

równiarek z transporterem (œcinarki poboczy),

równiarek do profilowania,

³adowarek czo³owych,

walców,

p³ytowych zagêszczarek wibracyjnych,

przewoŸnych zbiorników na wodê.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia³ów

Przy wykonywaniu robót okreœlonych w niniejszej OST, mo¿na korzystaæ z dowolnych œrodków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Œcinanie poboczy

Œcinanie poboczy mo¿e byæ wykonywane rêcznie, za pomoc¹ ³opat lub sprzêtem mechanicznym wg pkt 3.2.

Œcinanie poboczy nale¿y przeprowadziæ od krawêdzi pobocza do krawêdzi nawierzchni, zgodnie z za³o¿onym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas œcinania poboczy nale¿y wywieŸæ na odk³ad. Miejsce odk³adu nale¿y uzgodniæ z In¿ynierem.

Grunt pozosta³y w poboczu nale¿y spulchniæ na g³êbokoœæ od 5 do 10 cm, doprowadziæ do wilgotnoœci optymalnej poprzez dodanie wody i zagêœciæ.

WskaŸnik zagêszczenia okreœlony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosiæ co najmniej 0,98 maksymalnego zagêszczenia, wed³ug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupe³nianie poboczy

W przypadku wystêpowania ubytków (wg³êbieñ) i zani¿enia w poboczach nale¿y je uzupe³niæ materia³em o w³aœciwoœciach podobnych do materia³u, z którego zosta³y pobocza wykonane.

Miejsce, w którym wykonywane bêdzie uzupe³nienie, nale¿y spulchniæ na g³êbokoœæ od 2 do 3 cm, doprowadziæ do wilgotnoœci optymalnej, a nastêpnie u³o¿yæ w nim warstwê materia³u uzupe³niaj¹cego w postaci mieszanek optymalnych okreœlonych w OST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotnoœæ optymaln¹ i maksymaln¹ gêstoœæ szkieletu gruntowego mieszanek nale¿y okreœliæ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zagêszczenie u³o¿onej warstwy materia³u uzupe³niaj¹cego nale¿y prowadziæ od krawêdzi poboczy w kierunku krawêdzi nawierzchni. Rodzaj sprzêtu do zagêszczania musi byæ zaakceptowany przez In¿yniera. Zagêszczona powierzchnia powinna byæ równa, posiadaæ spadek poprzeczny zgodny z za³o¿onym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadaæ œladów po przejœciu walców lub zagêszczarek.

WskaŸnik zagêszczenia wykonany wed³ug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosiæ co najmniej 0,98 maksymalnego zagêszczenia wed³ug normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupe³nienia poboczy oraz opracuje optymalny sk³ad mieszanki wed³ug OST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robót

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Lp.

Wyszczególnienie badañ

Czêstotliwoœæ badañ

| Minimalna liczba badañ na dziennej dzia³ce roboczej |
| --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki uzupe³niaj¹cej | 2 próbki |
| 2 | Wilgotnoœæ optymalna mieszanki uzupe³niaj¹cej | 2 próbki |
| 3 | Wilgotnoœæ optymalna gruntu w œciêtym poboczu | 2 próbki |
| 4 | WskaŸnik zagêszczenia na œcinanych lub uzupe³nianych poboczach | 2 razy na 1 km |

6.4. Pomiar cech geometrycznych œcinanych lub uzupe³nianych poboczy

Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów po zakoñczeniu robót podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czêstotliwoœæ oraz zakres pomiarów œcinanych lub uzupe³nianych poboczy

| Lp. | Wyszczególnienie | Minimalna czêstotliwoœæ pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spadki poprzeczne | 2 razy na 100 m |
| 2 | Równoœæ pod³u¿na | co 50 m |
| 3 | Równoœæ poprzeczna |

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny byæ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹,             z tolerancj¹ ( 1%.

6.4.2. Równoœæ poboczy

Nierównoœci pod³u¿ne i poprzeczne nale¿y mierzyæ ³at¹ 4-metrow¹ wg BN-68/8931-04 [2].  Maksymalny przeœwit pod ³at¹ nie mo¿e przekraczaæ 15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST                      i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da³y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robót,

œciêcie poboczy i zagêszczenie pod³o¿a,

odwiezienie gruntu na odk³ad,

dostarczenie materia³u uzupe³niaj¹cego,

roz³o¿enie materia³u,

zagêszczenie poboczy,

przeprowadzenie pomiarów i badañ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04481	     Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równoœci nawierzchni planografem i ³at¹

3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaŸnika zagêszczenia gruntu.

10.2. Inne materia³y

4.  Stanis³aw Datka, Stanis³aw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.